## Slide 1
Maison de la Région - STRASBOURG
Capteur de température
Projet E6
BTS CIEL
Candidat : KETTERER Anthony
Tuteur : MASSONSCIAUX Romaric
Promotion : 2024-2025
Notes: 1

## Slide 2
Maison de la Région - STRASBOURG
Sommaire
Présentation entreprise
Cahier des charges
Capteur & Microcontrôleur
Installation infrastructure
VPN
Serveur MQTT
Déploiement actuel
Notes: 2

## Slide 3: Présentation entreprise

## Slide 4: Présentation entreprise
Collectivité territoriale française
Le développement économique
La gestion des lycées
Les transports non-urbains
L’aménagement du territoire et l’environnement
Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne

## Slide 5
Maison de la Région - STRASBOURG
STRASBOURG
20 Etablissements
9 CMIL
SAVERNE-HAGUENAU
18 Etablissements
8 CMIL
SELESTAT
20 Etablissements
8 CMIL
MULHOUSE
20 Etablissements
8 CMIL
METZ
26 Etablissements
11 CMIL
THIONVILLE LONGWY
16 Etablissements
7 CMIL
CHARLEVILLE-MEZIERES VERDUN
20 Etablissements
8 CMIL
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
20 Etablissements
8 CMIL
TROYES CHAUMONT
19 Etablissements
8 CMIL
SAINT-DIZIER BAR-LE-DUC
15 Etablissements
6 CMIL
EPINAL
21 Etablissements
9 CMIL
NANCY
24 Etablissements
10 CMIL
12 Maisons de Région 12 équipes CMIL (100 CMIL)
12 chefs de pôle
Les Maisons de Région
Notes: 5

## Slide 6: Cahier Des Charges
Présentation projet, diagrammes

## Slide 7
Présentation du projet
Contraintes techniques et économiques

## Slide 8: Diagramme de Déploiement

## Slide 9: Diagramme de Cas d’Utilisation

## Slide 10: Capteur & Microcontrôleur
Photos, programmation, explication

## Slide 11: Capteur & Microcontrôleur
Démarre serveur web
Détecte le serveur MQTT + message
Publie les données + message
Notes: PWM : est une technique permettant de simuler une sortie analogique à partir d'une sortie numérique.
16 MHz signifie 16 millions de cycles par seconde. Chaque instruction du processeur prend un certain nombre de cycles d’horloge pour s’exécuter. Un oscillateur à quartz fournit cette fréquence stable au microcontrôleur.
✅ Compromis entre performance et consommation d’énergie ✅ Suffisant pour la plupart des applications embarquées

## Slide 12: Installation inffrastructure
Photos, explication, installation & configuration

## Slide 13: Installation inffrastructure
Proxmox VE est une solution de virtualisation open-source basée sur Debian, permettant de gérer des serveurs virtualisés.
Gestion des VM : Utilisation de KVM (Kernel-based Virtual Machine) pour virtualiser des systèmes d'exploitation complets.
Conteneurs : Utilisation de LXC (Linux Containers) pour des environnements légers isolés.
Interface web intuitive : Gestion centralisée des machines virtuelles et du matériel.
Snapshots : Possibilité de capturer un état de la VM pour une restauration future.
Notes: KVM : une technologie de virtualisation intégrée directement au noyau Linux
VE : Virtual Environnement

## Slide 14: Installation infrastructure

## Slide 15: Installation infrastructure

## Slide 16: VPN
Synoptique, explication, configuration switch VPN

## Slide 17: VPN (Virtual Private Network)
La mise en place d’un VPN à été effectuer afin d’autoriser une connexion sécurisée au réseau de mon projet.

## Slide 18: VPN (Virtual Private Network)

## Slide 19: Serveur MQTT
Définition, explication.

## Slide 20: Serveur MQTT
Le protocole MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole de messagerie de type publication-abonnement basé sur le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

## Slide 21: Serveur MQTT
apt install mosquitto mosquitto-clients
Notes: pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
Indique l'emplacement du fichier PID (Process IDentifier) du processus Mosquitto.
persistence true
Active la persistance des messages MQTT pour assurer la reprise après redémarrage.
persistence_location /var/lib/mosquitto/
Spécifie où sont stockées les données persistantes.
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
Configure la destination des journaux d'activité du serveur, ici dans le fichier /var/log/mosquitto/mosquitto.log.
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
Inclut les fichiers de configuration supplémentaires présents dans ce répertoire.
listener 1883
Définit un listener sur le port standard non sécurisé 1883 pour le protocole MQTT.
allow_anonymous true
Permet les connexions anonymes (sans authentification).
listener 8883
Configure un second listener sur le port 8883, utilisé généralement pour des connexions MQTT sécurisées (TLS/SSL).

## Slide 22
Serveur MQTT
mosquitto_pub –h 10.129.251.253 –t temp –m « Résultat obtenu »
mosquitto_pub –h 10.129.251.253 –t temp –m « température »
mosquitto_sub –h 10.129.251.253 –t temp
mosquitto_sub –h 10.129.251.253 –t temp

## Slide 23: Rédaction documentations
Partage de documents disponible sur GitHub : https://github.com/AnthonyKTTR67/Projet/

## Slide 24: Cas d’utilisation actuel
Diagramme UseCase CDC
Diagramme UseCase actuel

## Slide 25: Déploiement actuel